## Slide 1
소재부품기술개발사업 (패키지형·슈퍼을) / 통합형 세부과제
고출력·광대역 레이돔 일체형
위성통신 지상단말국용 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발
과제번호 RS-2026-25548760 | 연구개발기간 2026.07 ~ 2032.12 (6년 6개월)
착수 Kick-off Meeting
주관연구개발기관 ㈜두산전자사업 수지 · 실무책임자 박동희 수석
2026. 07

## Slide 2
CONTENTS
발표 순서
▸ 1. 과제 개요
▸ 2. 추진 배경 및 필요성
▸ 3. 최종 목표 및 핵심 개발기술
▸ 4. 정량적 성능 목표
▸ 5. 연구개발 추진체계
▸ 6. 연차별 과제 내용 (1~3단계)
▸ 7. 기관별 과제수행 계획
▸ 8. 1차년도 중점 추진사항 · 협의안건
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
2

## Slide 3
OVERVIEW
과제 개요
구분 | 내용
사업 체계 | 산업통상부 · 소재부품기술개발(패키지형/슈퍼을) · 전문기관 KIAT
총괄과제 | 저유전·저손실 신소재 하이브리드 적층구조 기반 레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 송수신 모듈 개발 (RS-2026-25548737)
세부과제(본 발표) | 고출력·광대역 레이돔 일체형 위성통신 지상단말국용 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 (RS-2026-25548760)
연구개발기간 | 2026.07.01 ~ 2032.12.31 (6년 6개월) · 3단계 / 7개 연차
연구개발비 | 총 약 144.4억원 (정부지원 102억원, 기관부담 약 42억원)
과제 유형 / TRL | 혁신제품형 · 대형통합형 / 착수 TRL 3 → 종료 TRL 7
수행기관 | 주관 ㈜두산전자사업 수지 + 공동 5개 기관 + 수요기업 ㈜알에프닛시
핵심어 : Unit-Module 안테나 · LEO 위성 · 레이돔 · 메타표면 · 전자식 빔조향(ESA)
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
3

## Slide 4
WHY
추진 배경 및 필요성
시장 · 정책 환경
▸ 6G 시대 지상망–위성망 통합 3차원 네트워크(NTN) 필수화
▸ LEO 위성통신 단말 시장 : '23년 64억$ → '32년 400억$ (CAGR 20%)
▸ 위성 안테나 시장 CAGR 약 11%, 부가가치 중심이 지상 단말로 이동
▸ Starlink·Kuiper 등 대규모 위성군 구축으로 단말 수요 급증
▸ 통신 주권·국방 전술통신과 직결되는 국가 전략기술
기술적 문제 및 국산화 필요성
▸ 기존 단말 : 안테나·RF·레이돔 분리구조 → 경로손실·임피던스 불연속
▸ 배열 확장 시 위상오차 누적, 발열·전력분배 한계
▸ 핵심기술(BFIC·빔포밍·패키징) 해외 의존, 공급망 리스크
▸ 글로벌 ESA 시장 80%+ 해외기업(Kymeta·Thales 등) 점유
▸ → 레이돔–메타표면–안테나–RF 통합 Full ESA 자립화 시급
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
4

## Slide 5
GOAL
최종 목표 및 핵심 개발기술
고출력·광대역 특성을 갖는 메타-레이돔 통합 송·수신 모듈 개발 (세계 최고 수준)
① 안테나–RF 통합 송수신 모듈
  · Tx·Rx 통합 아키텍처 / 시스템 통합
  · 열해석·SI/PI 기반 성능 최적화
  · 256ch↑ 송신 / 384ch↑ 수신급
② 저유전·저손실 확장형 배열구조
  · 8×8 sub-array → Unit Module → N×Module
  · 고이득·광대역 커버리지 배열안테나
  · 위상/진폭 오차 보정·실시간 캘리브레이션
③ 빔조향 레이돔–메타표면 구조
  · 전파 투과특성 최적화 메타표면
  · 레이돔 소재·열·환경 구조해석
  · 레이돔 일체형 방사패턴 왜곡 최소화
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
5

## Slide 6
TARGET SPEC
정량적 성능 목표
평가 항목 | 단위 | 국내수준 | 1단계 | 2단계 | 3단계(최종) | 세계최고
동작주파수 Rx | GHz | 17.7~21.2 | 18.5~20.5 | 18~21 | 17.7~21.2 | 동등
동작주파수 Tx | GHz | 27.5~31 | 28~30 | 27.5~30 | 27.5~31 | 동등
배열안테나 이득 | dBi | - | ≥ 9 | ≥ 24 | ≥ 27 | 27 (美)
빔조향 범위 | deg | - | ≥ 40 | ≥ 60 | ≥ 65 | 65 (美)
EIRP | dBW | - | ≥ 18 | ≥ 30 | ≥ 30 | 30 (美)
배열 규모 (Tx) | 소자 | - | ≥ 64 | ≥ 512 | ≥ 1,024 | 단계 확장
RF 레이돔 투과손실 | dB | 1.5 | ≤ 1.0 | ≤ 0.7 | ≤ 0.5 | 0.2 (美)
평가방법 : 전 항목 공인 시험성적서 기준 · 기준설정 근거 : Anokiwave(Qorvo)·SpaceX 등 상용 단말 벤치마킹
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
6

## Slide 7
STRUCTURE
연구개발 추진체계
1단계
2026~2027 (1~2차년)
Unit cell 설계 · 측정환경 구축
8×8 sub-array 확장 · 레이돔/메타표면 기본설계
2단계
2028~2030 (3~5차년)
Unit Module → N×Module 스케일업
정밀 보정 · 자동측정 · 양산공정 설립
3단계
2031~2032 (6~7차년)
실환경 성능검증 · 환경/신뢰성 평가
지능형 자율운용 · 사업화 Scalable 모듈
컨소시엄 : 주관 ㈜두산전자사업 수지 (총괄) + 공동 5 + 수요기업
  · KETI 한국전자기술연구원 : 빔조향 고이득 배열안테나 · 안테나 Unit Module · 캘리브레이션
  · KTL 한국산업기술시험원 : 표준·규격 분석 · NF–FF 변환 정밀측정 · 측정 불확도
  · UNIST · 국립금오공대 산학협력단 : 메타표면 유닛셀/수퍼셀 · 방열 레이돔 EM 모델링
  · ㈜알에프텍(공동·수요) : 레이돔 소재 DB·구조설계·성형/공정·양산성 | ㈜알에프닛시 : 수요기업
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
7

## Slide 8
ANNUAL PLAN
연차별 과제 내용 ① 1단계 (2026~2027)
1차년도 (2026, 6개월)
▸ 송수신 모듈 구조 설계 및 기본 성능기준 수립
▸ 모듈 아키텍처/버짓 설계, 단일 채널 기초 검증
▸ 단일 안테나 성능 확보 + 2×2 Unit cell 구조 설계
▸ 2×2 Unit cell 기반 메타표면(음의 굴절률) 연구
▸ 지상용 위상배열 표준·규격(ETSI/3GPP NTN) 동향 분석
▸ 방열 레이돔 소재 선행조사 · 기초 열해석 · 소재특성 DB
2차년도 (2027)
▸ 패키징 기술 고도화 + 8×8 sub-array 개발·성능측정
▸ Shared-aperture 안테나 구조 연구
▸ 메타표면 유닛셀 굴절률·결합 제어, 광대역 특성
▸ 위상배열 시제품 정밀 측정절차(OTA) 개발
▸ NF–FF 변환 시스템용 도파관형 프로브 검증방법 연구
▸ 레이돔 소재 EM 모델링 · 구조(단층/다층/샌드위치) 설계
1단계 목표 : 기초 단위구조 설계·측정환경 구축 · 8×8 sub-array 확장 · 시제품 정밀측정 절차 확립
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
8

## Slide 9
ANNUAL PLAN
연차별 과제 내용 ② 2단계 (2028~2030)
3차년도 (2028)
  · 8×8 sub-array 기반 Unit Module 확장 설계
  · Unit module 기반 빔조향 메타표면 연구
  · 평면 NF–FF 변환 정밀 측정시스템 구축
  · 다층 라미네이트 레이돔 기본형상·EM 분석
4차년도 (2029)
  · N×Unit Module 확장 및 안테나 구조 안정화
  · 온라인 자동보정(Self-Calibration) 루프 구현
  · NF–FF 변환 자동 측정 프로그램·통합 GUI 개발
  · 다층 레이돔 등가화 유효매질 EM 모델링
5차년도 (2030)
  · N×Unit Module 안테나·메타표면 제작·성능 최적화
  · 통합 캘리브레이션 기법·보정모델 고도화
  · 측정 불확도 예산(Budget) 개발
  · 평판형 레이돔 형상설계 · 양산성 검토·공정 설립
2단계 목표 : Unit Module 스케일업·정밀보정 · 자동측정/빔조향 최적화 · 상용화 양산공정 설립
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
9

## Slide 10
ANNUAL PLAN
연차별 과제 내용 ③ 3단계 (2031~2032)
6차년도 (2031)
▸ 실환경 기반 N×Unit Module·메타표면 성능검증·최적화
▸ 안테나–RF 통합 모듈 OTA 측정검증 (EIRP·G/T)
▸ 환경변화 대응 실시간 캘리브레이션 기법 고도화
▸ Adaptive 빔포밍 기반 실시간 빔조향 제어
▸ 평판형 레이돔 BSE/TL 성능 개선
▸ 3GPP Rel. 기반 개정표준 분석 · Scalable 배치 연구
7차년도 (2032)
▸ 레이돔–메타표면 통합형 N×Module 안테나 최적화
▸ 통합 위성통신 모듈 성능·신뢰성 평가 (환경시험)
▸ 지능형 자율운용 시스템 완성 · 통합 운용 GUI
▸ 개발품 Specification · QC 매뉴얼 확립
▸ 표준 스펙·라이브러리 기반 사업화 Scalable 모듈
▸ 시제품 활용 Scalable 구조 모듈 표준 라이브러리 구축
3단계 목표 : 실환경 통합 성능검증 · 상용화 대비 환경/신뢰성 평가체계 · 지능형 자율운용 완성
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
10

## Slide 11
RESPONSIBILITY
기관별 과제수행 계획 ① 주관기관
㈜두산전자사업 수지 · 연구책임자 이영주 상무 / 실무책임자 박동희 수석 · 참여연구자 56명 · 약 79.8억원
▸ 과제 총괄 — 컨소시엄 조정, 일정·성능·예산 관리, 시스템 통합
▸ 위성통신 지상단말용 송·수신 모듈 설계·제작·검증 (회로·패키징·적층구조)
  · 저유전·저손실 하이브리드 PCB, 미세공정, BFIC 기반 다채널 빔포밍, SI/PI·열 통합해석
▸ 빔조향 배열안테나 구조 설계 및 성능 최적화, 빔조향 제어·캘리브레이션 기술
▸ 광대역 CP anisotropic 메타표면 설계 및 방열 레이돔 열해석·EM M&S
▸ 레이돔–메타표면 통합형 고이득 안테나 구조 설계·검증, 메타레이돔 Sparsity·BSE/TL 개선
▸ 통합 위성통신 모듈 신뢰성 확보 시험절차 확립 · 사업화(SET 제조사 RFQ)
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
11

## Slide 12
RESPONSIBILITY
기관별 과제수행 계획 ② 공동기관 (1)
KETI 한국전자기술연구원
책임 유종인 수석 · 약 49.1억원
▸ 단일 안테나 → 2×2 Unit cell → 8×8 sub-array → Unit Module → N×Module 안테나 확장 설계
▸ 고이득 메타표면 안테나 모듈 통합구조 및 급전계수 맵핑 빔조향
▸ 계층형 빔포밍 가중치 제어 · 그룹/온라인 캘리브레이션
▸ 실환경 능동 캘리브레이션·실시간 빔조향, 최종 위성통신 지상국용 안테나 모듈 개발
KTL 한국산업기술시험원
책임 이재석 책임 · 약 6.5억원
▸ 지상용 위상배열 표준·규격 분석(ETSI·3GPP TS38.101-5/38.108 등) → 성능 파라미터 도출
▸ 위상배열 안테나 시제품 정밀 측정절차·OTA 시험절차 개발
▸ 평면 NF–FF 변환 알고리즘(FFT)·측정시스템·자동화 프로그램·역투영 알고리즘
▸ 도파관형 프로브 교정법 · 측정 불확도 예산 · 통합모듈 신뢰성 평가절차
▸ 산업부 산하 공공 종합시험인증기관 측정 인프라 활용
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
12

## Slide 13
RESPONSIBILITY
기관별 과제수행 계획 ③ 공동기관 (2)
UNIST 울산과학기술원
책임 변강일 · 약 9.1억원 · 2차년도 참여
  · 다층·비등방성 메타표면 유닛셀/수퍼셀 설계
  · 광대역 CP·편파변환, 빔조향 메타표면
  · Grating lobe 억제 · 메타레이돔 Sparsity 개선
  · 메타레이돔 통합 Sparse 배열안테나 제작·측정
㈜알에프텍 (공동·수요)
책임 김성열 상무 · 약 8.7억원
  · 레이돔 소재 전기적·기계적 특성 DB 구축
  · 안테나–레이돔 연계 구조설계·메타표면 통합
  · 경량·광대역·고강도 레이돔, 고정밀 성형/코팅
  · 양산성 검토·공정 설립, 시제품·환경시험·사업화
국립금오공대 산학협력단
책임 임태흥 · 약 4.9억원 · 2차년도 참여
  · 방열 특성 레이돔 소재 EM 모델링·성능 분석
  · 다층 라미네이트 레이돔 형상 설계·EM 분석
  · 등가화 기반 유효매질 EM 모델링·최적화
  · 평판형 레이돔 형상설계·열영향 분석·성능검증
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
13

## Slide 14
SUMMARY
기관별 역할·예산 요약
기관 | 구분 | 핵심 역할 | 연구비(억원)
㈜두산전자사업 수지 | 주관 | 총괄 · 송수신 모듈 · 배열안테나 · 시스템 통합 | 약 79.8
한국전자기술연구원 | 공동 | 배열안테나 Unit Module 확장 · 캘리브레이션 | 약 49.1
한국산업기술시험원 | 공동 | 표준 분석 · NF–FF 정밀측정 · 불확도 | 약 6.5
울산과학기술원 | 공동 | 메타표면 유닛셀/수퍼셀 · 빔조향 | 약 9.1
㈜알에프텍 | 공동·수요 | 레이돔 소재·구조·성형/공정 · 양산성 | 약 8.7
국립금오공대 산학협력단 | 공동 | 방열 레이돔 EM 모델링 · 평판형 레이돔 | 약 4.9
㈜알에프닛시 | 수요 | 수요 연계 · 사업화 요구사항 | -
연차별 정부지원금(백만원) : 1년 810 · 2년 1,230 · 3년 1,700 · 4년 1,700 · 5년 1,700 · 6년 1,530 · 7년 1,530
일자리 창출 : 주관 청년 신규채용 7명(2026~2032) + 알에프텍 1명
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
14

## Slide 15
KICK-OFF ACTIONS
1차년도 중점 추진사항 및 협의 안건
1차년도(2026.07~12) 중점 추진
▸ 모듈 아키텍처·링크버짓 확정 및 인터페이스 규격 합의
▸ 단일 채널·단일 안테나·2×2 Unit cell 설계 착수
▸ 메타표면 유닛셀 / 방열 레이돔 소재 DB 구축
▸ 표준·규격(3GPP NTN) 분석 착수, 성능목표 상세화
▸ 측정·보정 환경(OTA) 구축 준비
Kick-off 협의 안건
▸ 기관 간 인터페이스·데이터 규격 및 형상관리 체계
▸ 협약·연구비 집행 및 보안등급(일반) 준수사항 공유
▸ 정기 기술교류회(월 1회)·단계평가 대응 계획
▸ 시제품 제작·측정 리소스 분담 및 일정 동기화
▸ IP·표준화(대응 표준: 3GPP NTN) 공동 전략
기대효과 : 위성통신 단말 핵심모듈 국산화 · 수입대체 · 글로벌 공급망 진입 · 6G NTN 기술 주도권 확보
레이돔 일체형 위성통신 지상단말국 빔조향 송·수신 안테나 모듈 개발 | Kick-off
15